## Slide 1: Leading Indoor Positioning System Provider and Service Enabler
公司名稱
室內定位系統規劃
恆準定位股份有限公司

## Slide 2: 目錄
前置作業
  確認規格
Locator設定
  Raspberry pi
AutoDB規劃
  路徑規劃
  區域規劃
  Locator / Text
Server 安裝
Training
Position

## Slide 3: 前置作業

## Slide 4: 前置作業
確認
  Locator的數量 (EX:宇辰 * 30)
  Tag 的形式 (EX: Minew, Ingics….) 會對應不同的樹梅派的test.c
  DHCP 或固定IP
  Tag 及 Locator的major

## Slide 5: Locator設定

## Slide 6: Raspberry pi 3B
燒IMG進樹梅派: 使用Win32DiskImager.exe 將 PI 燒入SD卡中 ，燒完後插入樹莓派
PI 位置:MSI6 D:\Joe\BlueTooth_Locator\Raspberry Pi \ PI

## Slide 7
SD卡

## Slide 8
SD卡插入樹莓派後首先先用HDMI連接螢幕再開機，完成後開啟terminal

## Slide 9
樹莓派搜尋IP 請在terminal 輸入 $ hostname –I

## Slide 10
因為用到四個藍牙Dongle 可先在主機下載Putty
Putty 連接: Longin as: pi password:psquare1234
插入四個藍牙 Dongle
輸入 $ sudo /home/pi/Desktop/bdaddr/bdaddr -i hci0 10:01:00:00:01:02 #修改MAC
每一個dongle記得都貼上編號已做確認
每個dongle都不一樣ex:hci1,hci2
從2慢慢地增 ex:02,03

## Slide 11
2
3
4
5
sudo /home/pi/Desktop/bdaddr/bdaddr -i hci0 10:01:00:00:01:02

## Slide 12: 貼紙位置

## Slide 13
先輸入$ hciconfig

## Slide 14
輸入 $ hcitool dev #以上兩步驟確認籃牙是否連接

## Slide 15
輸入 $sudo hcitool lescan #確認藍芽是否可以正常掃描

## Slide 16: 網路設定
開啟Terminal，輸入 sudo nano /etc/network/interfaces
可使用ifconfig檢查網路狀況

## Slide 17: 有線網路固定IP
auto eth0
iface eth0 inet static
address xxx.xxx.xxx.xxx
netmask xxx.xxx.xxx.xxx
gateway xxx.xxx.xxx.xxx
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
設定完成後 ctrl + x 儲存後ENTER離開

## Slide 18: 有線網路DHCP
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
設定完成後 ctrl + x 儲存後ENTER離開

## Slide 19: WIFI設定
輸入 sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
network={
ssid=“RouterName”
key_mgmt=NONE
priority=3
}
network={
ssid=“p2test01”
key_mgmt=NONE
priority=2
}
##切記 測試完成請將手機網路基地台關閉，避免之後連不進
場域連接
救援，若場域無法連接上會用手機開熱點 一台一個
EX: Locator 1 設01

## Slide 20
確認完後 先找到定位主機的IP: 在 cmd下 ipconfig
樹莓派輸入 $ cd Desktop/hostap
樹莓派輸入 $nano ./p_config.txt
S_uuid (由minew App得到) (參考D:\Joe\交接\交接_藍芽Locator\Locator及Tag設定\Beacon安裝說明.docx)不用”-“ ,和英文字母都小寫
為了讓樹梅派可以與定位主機(serverip)做連線，到場與會在定位主機用IPScanner掃描樹梅派的IP 再用putty連入，更改serverIP

## Slide 21
樹莓派輸入$ nano /home/pi/Desktop/hostap/P2_BLE_PI.csv #將藍芽MAC填入 (填五個包含Dongle2-5及內建的)

## Slide 22
完成以上步驟將”minew_20220720_v1_4.c”使用FileZilla匯入至樹梅派Desktop/hostap 目錄下 此執行檔匯入樹梅派中執行
使用FileZilla
gcc -o test minew_20230411_enjia_airtag_v1_4_E7_final.c -lpthread -lbluetooth -I src/ -I src/utils src/common/wpa_ctrl.c src/utils/wpa_debug.c src/utils/common.c src/utils/os_unix.c src/utils/eloop.c src/utils/edit_simple.c src/common/cli.c -DCONFIG_CTRL_IFACE -DCONFIG_CTRL_IFACE_UNIX
(以上指令要在樹梅派中Desktop/hostap執行)
會產生test執行檔
這裡填檔名

## Slide 23
樹梅派輸入$ sudo ./test 來執行 記得開主機的TCP/UDP DEBUGGER

## Slide 24
開啟TCPUDPDBG來確認藍芽dongle是否能偵測到server
請複製上面Dongle 之後會要更改LocatorMacIDList
Tag編號
RSSI
靜止或移動
電量

## Slide 25
設定完Beacon 後
以上都完成後請測試
  測試每一秒是否有1-2次
  測試遠距離與近距離是否變化夠快
因目前是開機自動執行 若要強制刪除執行中的檔案 執行ps –A
並輸入 kill -9 XXXX(PPID)

## Slide 26: Locator 裝殼說明

## Slide 27
需備以下物品(4 * 十米線、以燒好的樹梅派、外殼、4 * 螺絲、POE供電器(或USB線及插頭)、固定上座、固定下座)
POE
POE
螺絲
固定上(下)座
外殼上蓋
十米線
外殼
PI

## Slide 28
電源

## Slide 29
先將外殼腳架拆除

## Slide 30
裝上外殼圓形的蓋子

## Slide 31
將步驟3的圓蓋裝在外殼的蓋子

## Slide 32
拿出樹梅派及以下東西組裝

## Slide 33
將雙面膠貼紙撕下

## Slide 34
按照以下角度黏在外殼上

## Slide 35
準備十米線

## Slide 36
Dongle插在十米線母頭地方，十米線公頭插在樹梅派上(號碼要一致)

## Slide 37
將四條十米線插入樹梅派及dongle

## Slide 38
如果是USB供電準備以下東西

## Slide 39
按照以下方式即可

## Slide 40
若是用POE供電準備以下

## Slide 41
POE供電器黏上雙面膠

## Slide 42
如圖黏上

## Slide 43
準備以下東西按照圖片黏上

## Slide 44
準備上蓋及四個螺絲

## Slide 45
將上蓋放上並用螺絲鎖緊